PUENTE COLGANTE DE UN SÓLO PILAR

El puente se realizará a partir de los bocetos y croquis adjuntos. Una vez terminado se le podrán añadir todas las modificaciones que nos parezcan pertinentes, siempre que se hayan diseñado coherentemente, como por ejemplo las barandillas del puente, los refuerzos de la plataforma horizontal, la disposición de los tirantes, etc.

Despiece:

1.- Tapa superior (1 pieza): Madera contrachapada de 3 mm de espesor, de 10x12cm

2.- Pilares o soportes verticales (4 piezas): Listones de madera cuadrados de 1x1cm de sección, de 40cm de longitud

3.- Tirantes: Hilo de nylon o similar

4.- Plataforma del puente (1 pieza): Cartón rígido de 2 ó 3mm de espesor, de 8x60cm

5.- Rigidizadores (triangulan la estructura y la rigidizan): Perfiles tubulares de papel. 2 tipos: Horizontales (20 piezas de 8cm de largo) e inclinados (18 piezas de aproximadamente 11cm de largo)

6.- Escuadras rigidizadoras (8 piezas): Triángulos rectángulos (con catetos de 4cm de longitud) de madera aglomerada de 1cm de espesor

7.- Base (1 pieza): Madera aglomerada de cualquier espesor, cuyas dimensiones mínimas sean 22x22cm

Boceto-

Croquis.-